Требования к файлам:

1.  Векторные форматы:

Adobe Illustrator до 12 версии - *.ai , *.eps

Предпочтительным является формат *.eps

2.  Растровые форматы.

Битмап с разрешением не менее 900dpi, лучше 1200 dpi - *.tiff

3.  Все элементы должны быть 100% Black

4.  Прямой штамп.

Минимальный размер печатающего элемента (толщина линии) 0.15-0.2 мм.

5.  Конгревный штамп с патрицей.

Минимальный размер печатающего  элемента 0.8 мм.

6.  Максимальные размеры клише - 390 мм*480 мм (c учетом технических полей по 5 мм с 4-х сторон);

Минимальные размеры клише - 20*20 мм (с учетом технических полей по 5 мм с 4-х сторон).

7. Глубина травления - от 1 мм до 2,5 мм в зависимости от толщины линий в заказе (чем тоньше линии - тем меньше глубина травления). Допускается расхождение между заданной глубиной травления с изготовленной до 0,2 мм.